## Slide 1: 網路協定和通訊
CCNA Routing and Switching 5.0
Introduction to Networks – Chapter 3

## Slide 2: 簡介

## Slide 3: 設計通訊系統

## Slide 4: 3.1 通訊規則

## Slide 5: 何謂通訊 (PROTOCOL)
人們使用許多不同的通訊方式來交流觀點。但是，不管選擇何種方式，所有通訊方式都有三個共同元素
  第一個元素是訊息來源，或稱發送者。訊息來源是需要向其 他人或裝置發送訊息的人或電子裝置
  第二個通訊元素是訊息的目的位址或接收者，目的位址接收並解譯訊息
  第三個元素稱為通道，包括提供訊息傳送途徑的媒體
通訊是以需要從來源位址發送到目的位址的訊息或資訊開始的
  無論是面對面通訊還是透過網路通訊，訊息的發送都是由被稱為協定的規則來管理的
  不同類型的通訊方式，會有不同的特定協定。在日常的個人通訊中，透過一種媒體（如電話）通訊時採用的規則不一定與使用另一種媒體（如郵寄信件）時的協定相同

## Slide 6: 何謂通訊
兩個人正在面對面進行通訊。在通訊之前，他們必須就如何通訊達成一致
  如果通訊要使用語音，他們首先必須商定使用那種語言
  接著，當他們有訊息需要分享 時，必須把此訊息轉化成對方可以了解的格式。例如，如果某人使用英語，但使用的句子結構不好，訊息就很容易遭到誤解
  這些任務中每一個都描述了完成通訊所 使用的協定

## Slide 7: 建立規則
在彼此通訊之前，個人必須使用既定規則或協定來管理會談
  為進行有效的通訊，協定是必需使用的。根據通訊方式的特徵（包括來源、目的和通道的特徵），使用的協定是特定的。必須遵守這些規則（即協定），才能成功傳遞和了解訊息
許多協定可用來管理成功的人際溝通。一旦雙方有達成一致的通訊方式（面對面、電話、信件、照片），所採用的協定必須考慮以下要求：
  標識出發送者和接收者
  通用語言和語法
  傳遞的速度和時間(Timing)
  證實或確認要求 (Confirmation or Acknowledgement)

## Slide 8: 建立規則
電腦和網路協定還定義了訊息在網路中如何傳輸的細節。當許多協定必須互動時，常見電腦協定包括
  訊息編碼(Encoding)
  訊息格式和封裝(Encapsulation)
  訊息大小
  訊息時序
  訊息傳輸選項

## Slide 9: 訊息編碼
在發送訊息時，首先執行的步驟之一是對訊息進行編碼
  編碼是為了便於傳輸將資訊轉換為另一種廣為接受的形式的程序
  解碼是編碼的逆向程序，其目的是解譯資訊
編碼在電腦通訊中也會發生
  主機之間的編碼必須採用適合媒體的形式
  透過網路發送的訊息先由發送主機轉換成位元
  根據用來傳輸位元的網路媒體，將每個位元編碼成聲音、光波或電子脈衝的樣式。目的主機接收並解碼訊號，解譯收到的訊息

## Slide 10: 訊息格式和封裝
當訊息從來源發送到目的地時，必須使用特定的格式或結構。訊息格式取決於訊息的類型和傳遞通道
在許多文化中，私人信件都包含以下元素：
  收件人的身份標識
  稱呼或問候
  信件本文
  結束語
  寄件人的身份標識
除了正確的格式以外，大多數私人信件還必須用信封裝好並密封，以便投遞
  信封上有寄件人和收件人的地址，分別寫在信封適當的位置。如果目的地址和格式不正確，信件就無法投遞
  將一種訊息格式（信件）放入另一種訊息格式（信封）的程序稱為封裝 (Encapsulation)。收件人從信封中取出信件的程序就是解封裝 (De-encapsulation)

## Slide 11: 訊息格式和封裝

## Slide 12: 訊息格式和封裝
寫信者使用公認的格式確保信件可以投遞，並且能被收件人了解
透過電腦網路發送的訊息也要遵循特定的格式規則才能被發送和處理
  就像信件封裝在信封 中進行投遞一樣，電腦訊息也要進行封裝
  每條電腦訊息在透過網路發送之前都以特定的格式封裝，稱為訊框 (Frame)
  訊框就像信封一樣；它提供預先設定的目的主機和來 源主機的位址
  訊框的格式和內容由訊息類型及其發送通道決定。訊息的格式如果不正確，就無法成功發送或被目的主機處理

## Slide 13: 訊息大小
通訊的另一條規則是大小。人們在相互交流時，他們發送的訊息通常會分成較小的部分或較短的句子。這些句子的大小限制為接收者一次可以處理的大小
將一條長訊息透過網路從一台主機發送到另一台主機時，也必須將其分為許多小片段
  控制網路中傳送的訊息片段（訊框）大小的規則非常嚴格。並且不同的通道有不同的規則。訊框太長或太短都無法傳送
  訊框大小限制規則要求來源主機將長訊息分割為同時符合最小和最大長度要求的多個片段。這被稱為分段 (segmenting)
  每個分段都單獨封裝在包含位址資訊的訊框中，並透過網路發送。在接收主機上，這些訊息將被解封裝和重新組合，以供加工和解譯

## Slide 14: 訊息大小
Notes: 14
2008-09-23 資網二乙 end

## Slide 15: 訊息時序
時序也是影響對方接收和了解訊息的另一因素。人們透過時序來控制講話的時機、語速以及等待回應的時長。這些都是約定的規則
存取方法 (access method) 決定人們可以發送訊息的時間。這種時序規則取決於環境。例如，當你有話要說時才會發言。在這種環境下，一個人要講話，必須等到沒有其他人在講話時才能開口。如果兩個人同時講話，就會發生資訊碰撞，兩人必須作出讓步，重新開始
電腦也必須定義存取方法。網路主機需要存取方法來獲知可開始傳送訊息的時間以及在出錯時回應的方式

## Slide 16: 訊息時序
時序還影響著可以發送的資訊量和傳送速度
  如果一個人講話太快，對方就難以聽清和了解，接收者需要要求發送者減慢速度
  在網路通訊中，發送主機發送訊息的速度可能會快於目的主機接收和處理的速度。來源主機和目的主機使用流量控制 (flow control) 來協商成功通訊的正確時序
如果一個人提問之後在合理的時間內沒有得到回答，就會認為沒有獲得回答並作出對應的反應，此人可能會重複這個問題，也可能繼續談話
  網路主機也會使用規則來指定等待回應的時長，以及在回應逾時 (response timeout) 的情況下執行什麼操作

## Slide 17: 訊息傳輸選項
有時候，我們需要與某個人交流資訊。而在另一些時候，我們需要同時與一群人甚至同一區域的所有人交流資訊。例如兩個人之間的交談就是一對一傳輸。當一組接收者需要同時接收同一條訊息時，就需要採用一對多或一對全體訊息傳輸
有時訊息的發送者還要確認訊息是否成功發送到目的地。此時需要向發送者發送確認回執 (acknowledgement)。不需要確認的訊息傳輸選項稱為“無確認 (unacknowledged)”
一對一訊息模式稱為單點傳送 (unicast)，即訊息只有一個目的位址
如果主機需要用一對多傳輸選項發送訊息，則稱為多點傳送 (multicast)。多點傳送是指同時發送同一條訊息到一組目的主機
如果網路上所有主機都需要同時接收該訊息，則使用廣播 (broadcast)。廣播代表一對全體的訊息傳輸選項。此外，主機還可以要求是否需要對訊息作出確認

## Slide 18: 訊息傳輸選項

## Slide 19: 3.2 網路協定和標準

## Slide 20: 協定：用於規範通訊的規則
就像人際交往一樣，多種網路和電腦協定也必須進行互動和協同工作以成功完成網路通訊
執行某種通訊功能所需的一組內在相關協定稱為協定套件 (protocol suite)
  協定套件由主機和網路裝置在軟體、硬體或同時在這兩者中實作
要視覺化地表現協定套件中的協定如何互動，最佳方法之一就是將這種互動看成一個堆疊 (protocol stack)
  通訊協定堆疊展示了協定套件中的個別協定是如何實作的
  協定顯示為分層結構，每種上層服務都依賴於下層協定所定義的功能
  通訊協定堆疊的下層負責透過網路傳輸資料和為上層提供服務，而上層則負責處理發送的訊息內容

## Slide 21: 協定：用於規範通訊的規則

## Slide 22: 網路協定
在人類社會中，有些通訊規則屬於正式規則，其他一些則只是根據習俗和慣例達成的共識
  但是，裝置若要成功通訊，網路協定套件就必須精確描述要求和互動程序。網路協定定義了用於裝置之間交換訊息的通用格式和規則集。一些常見的網路協定包括 IP、HTTP 和 DHCP
網路協定描述以下程序
  如何使訊息格式化或結構化
  網路裝置分享有關指向其他網路之路徑資訊的程序
  裝置之間傳送錯誤訊息和系統訊息的方式與時間
  資料傳輸會談的建立和終止
IP 定義封包如何在網路內或透過遠端網路傳輸
  IPv4 協定中的資訊以特定格式傳送，以便接收者能夠正確解讀它。這與郵寄信件時在信封上註明地址的協定沒有多大區別。資訊必須遵循特定的格式，否則郵局就無法將信件送達目的地

## Slide 23: 網路協定

## Slide 24: 網路協定

## Slide 25: 網路協定

## Slide 26: 網路協定

## Slide 27: 協定之間的互動
網頁伺服器和 Web 用戶端之間的互動在二者之間的資訊交換程序中使用了多種協定和標準。各種不同協定共同確保雙方都能接收和了解交換的訊息。這些協定包括
  應用層協定 - 超文字傳輸協定 (HTTP) 是一種控制網頁伺服器和 Web 用戶端互動方式的協定。HTTP 定義了用戶端和伺服器之間交換的請求和回應的內容與格式。用戶端軟體和網頁伺服器軟體都將 HTTP 作為應用程式的一部分來實作。HTTP 依靠其他協定來控制用戶端和伺服器之間傳輸訊息的方式
  傳輸協定 - 傳輸控制協定 (TCP) 是用於管理網頁伺服器與 Web 用戶端之間每次會談的傳輸協定。TCP 將 HTTP 訊息分割為較小的片段，稱為資料段 (segment)。這些資料段將在目的主機上執行的 網頁伺服器和用戶端程序之間進行傳送。TCP 還負責控制伺服器和用戶端之間交換的訊息的大小和傳輸速率
  Internet 協定 - IP 負責從 TCP 獲取格式化資料段、將其封裝成封包 (packet)、為它們指定適當的位址並透過最佳路徑將其傳送到目的主機
  網路存取協定 - 網路存取協定描述兩個主要功能：資料鏈結上的通訊和網路媒體中資料的實體傳輸。資料鏈結管理協定接收來自 IP 的封包並將其封裝為適合透過媒體傳輸的格式。實體媒體的標準和協定規定了發送訊號的方式以及接收者用戶端解讀訊號的方式。網路存取協定的一個範例就是乙太網路

## Slide 28: 協定之間的互動

## Slide 29: 協定套件和業界標準
協定套件是一組協定協同工作以提供全面的網路通訊服務
  協定套件可能由標準組織指定或者由供應商開發
IP、HTTP 和 DHCP 協定都是著名的 TCP/IP 網際網路協定套件的一部分
  TCP/IP 協定套件是開放式標準，意味著這些協定免費向公眾提供，而且任何供應商都可以在他們的硬體或軟體中實作這些協定
基於標準的協定是指已經受到網路行業認可並已獲得標準組織批准或贊同的程序或協定
  在開發和實作協定時標準的使用能夠確保來自不同製造商的產品實作互操作。如果某家製造商沒有嚴格遵守協定，其裝置或軟體可能就無法與其他製造商生產的產品成功通訊
有些協定是專有的 (proprietary)
  這裡所說的專有指的是由一家公司或廠商控制協定的定義及其運作方式。經過擁有者許可，其他組織也可使用某些專有協定。其他專有協定則只能在專有廠商製造的裝置上執行

## Slide 30: 協定套件和業界標準
多家公司也可能合作新增一個專有協定
  一家供應商（或一組供應商）可能會開發專有協定以滿足其客戶需求，之後再促使該協定成為開放式標準
  乙太網路最初是由 Bob Metcalfe 於二十世紀七十年代在 XEROX 公司的帕洛阿爾託研究中心 (Palo Alto Research Center, PARC) 開發的。在 1979 年，Bob Metcalfe 創辦了自己的公司 3COM，並和 Digital Equipment Corporation (DEC)、Intel 和 Xerox 一起合作推廣乙太網路“DIX”標準
  在 1985 年，電機與電子工程師協會 (IEEE) 發佈的 IEEE 802.3 標準與乙太網路幾乎完全相同。現在，802.3 是區域網路 (LAN) 中的常用標準
  思科最近將 EIGRP 路由協定作為一個資訊性 RFC 向公眾開放，以滿足客戶在多供應商網路中使用該協定的需求

## Slide 31: 協定套件和業界標準

## Slide 32: Internet 的建立和 TCP/IP 的發展
第一個分封交換網路以及現今 Internet 的前身是高階研究計劃署網路 (Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET)，於 1969 年透過連線位於四個位置的大型電腦使網路連線成為現實
  ARPANET 由美國國防部提供資金支援，供大學和研究實驗室使用。Bolt、Beranek 和 Newman (BBN) 是完成了許多 ARPANET 初步開發的承包商，包括新增了稱為介面資訊處理器 (IMP) 的第一台路由器
  在 1973 年，Robert Kahn 和 Vinton Cerf 開始研究 TCP，以便開發下一代 ARPANET
  TCP 用於替換 ARPANET 當時使用的網路控制程式 (NCP)
  在 1978 年，TCP 分成兩種協定：TCP 和 IP。之後，一些其他協定加入到 TCP/IP 協定套件中，包括 Telnet、FTP、DNS 和許多其他協定

## Slide 33: Internet 的建立和 TCP/IP 的發展

## Slide 34: TCP/IP 協定套件和通訊程序
在引用 TCP/IP 模型時，從 Internet 層到應用層都包含 TCP/IP 協定。資料鏈結層或網路存取層的較低層協定負責透過實體媒體傳送 IP 封包。這些較低層的協定由標準組織（如 IEEE）開發
TCP/IP 協定套件在發送主機和接收主機上都作為 TCP/IP 通訊協定堆疊來實作，透過網路為應用程式提供端對端 (end-to-end) 傳送
802.3 或乙太網路協定用於透過 LAN 中的實體媒體傳輸 IP 封包

## Slide 35: TCP/IP 協定套件和通訊程序

## Slide 36: TCP/IP 協定套件和通訊程序

## Slide 37: TCP/IP 協定套件和通訊程序

## Slide 38: 練習 3.2.2.4

## Slide 39: 開放標準
開放式標準鼓勵競爭和創新。它們還能確保任何公司的產品都不會獨佔市場，或佔有不公平競爭優勢
標準組織對維護一個開放的 Internet，允許自由存取規範和協定並允許所有供應商實作這些規範和協定有非常重要的作用
標準組織包括：
  Internet 協會 (ISOC)
  Internet 架構委員會 (IAB)
  Internet 工程任務組 (IETF)
  電機與電子工程師協會 (IEEE)
  國際標準化組織 (ISO)

## Slide 40: ISOC、IAB 和 IETF
Internet 協會 (Internet Society, ISOC) 負責在全世界推廣開放式開發、發展和使用 Internet
  ISOC 將推動有關 Internet 技術基礎架構的標準和協定的開放式開發，包括監督 Internet 架構委員會 (IAB)。
Internet 架構委員會 (Internet Architecture Board, IAB) 負責 Internet 標準的全面管理和發展
  IAB 將監督 Internet 使用的協定和程序的架構
  IAB 由 13 個成員組成，其中包括 Internet 工程任務組 (Internet Engineering Task Force, IETF) 主席
  IAB 成員都是作為獨立的個人為該組織服務，不代表任何公司、機構或其他組織

## Slide 41: ISOC、IAB 和 IETF
IETF 的使命是開發、更新和維護 Internet 和 TCP/IP 技術
  IETF 的一項重要職責是產生徵求修正意見書 (Request for Comments, RFC)，它是描述 Internet 協定、程序和技術的一種備忘錄
  IETF 由工作小組 (Working Groups, WG) 組成，主要功能是發展 IETF 規範和指導原則。工作小組是短期存在的。該小組的目標實作之後，工作小組就會終止
  Internet 工程指導小組 (Internet Engineering Steering Group, IESG) 負責 IETF 和 Internet 標準程序的的技術管理
Internet 研究工作小組 (Internet Research Task Force, IRTF) 致力於有關 Internet 和 TCP/IP 協定、應用程式、架構和技術的長期研究
  IETF 關注新增標準的短期問題，而 IRTF 則由注重長期發展的研究小組組成
  一些當前的研究小組包括反垃圾郵件研究小組 (Anti-Spam Research Group, ASRG)、密碼技術研究小組 (Crypto Forum Research Group, CFRG)、對等研究小組 (Peer-to-Peer Research Group, P2PRG) 和路由器研究小組 (Router Research Group, RRG)

## Slide 42: ISOC、IAB 和 IETF

## Slide 43: IEEE
電機與電子工程師協會（IEEE，讀作“I-triple-E”）是為那些致力於推動電機工程和電子領域的技術創新和標準新增的工程師設立的專業組織
  截至 2012 年，IEEE 包含 38 個協會，發行了 130 種期刊，每年在全球贊助的會議超過 1300 次
  IEEE 目前有 1300 多個標準和專案處於開發階段
  IEEE 是國際領先的標準制定組織之一。它所新增和維護的標準影響包括動力能源、醫療衛生、電信和網路在內的各種行業
  IEEE 802 系列標準負責有關區域網路和都會網路的問題，有線和無線網路都包括在內。每個 IEEE 標準有一個工作小組負責新增和改進此標準
  IEEE 802.3 和 IEEE 802.11 標準是電腦網路方面比較重要的 IEEE 標準。IEEE 802.3 標準定義有線乙太網路的媒體存取控制 (MAC)。該技術通常用於 LAN，但也有在廣域網路 (WAN) 中的應用。802.11 標準定義實作無線區域網路 (WLAN) 的一組標準。該標準定義無線通訊中的開放式系統互聯 (OSI) 實體層和資料鏈結層 MAC

## Slide 44: IEEE

## Slide 45: ISO
International Organization for Standardization, ISO (國際標準化組織) 是為各類產品和服務制定國際標準的全球最大組織
  ISO 不是該組織名稱的首字母縮寫；而是來源於希臘語“isos”，意思是“平等”。國際標準化組織選擇 ISO 這一術語來申明其地位對所有國家/地區是平等的
在網路方面，ISO 最廣為人知的是它的開放式系統互聯 (Open Systems Interconnection, OSI) 參考模型
  ISO 於 1984 年發佈了 OSI 參考模型來發展網路協定的分層結構
  該專案的最初目標不僅是新增一個參考模型，而且要將其作為 Internet 中使用的協定套件的基礎，稱為 OSI 協定套件
  OSI 協定套件是在電信裝置上實作，而且在傳統的電信網路中仍能見到它

## Slide 46: 其他標準組織
一些比較常見的組織包括：
  EIA - 電子工業聯盟 (EIA)，以前稱為電子工業協會，是電子組織的國際標準和商業聯盟。EIA 因其在用於安裝網路裝置的纜線、連接器和 19 英寸機架方面的標準而知名。
  TIA - 電信工業協會 (TIA) 負責開發各種領域的通訊標準，包括無線電裝置、手機訊號塔、IP 語音 (VoIP) 裝置和衛星通訊等。它們的許多標準都是與 EIA 合作制定的。
  ITU-T - 國際電信聯盟-電信標準化部門 (ITU-T) 是最大最早的通訊標準組織之一。ITU-T 定義視訊壓縮、Internet 協定電視 (IPTV) 和寬頻通訊的標準，例如數位用戶迴路 (DSL)。例如，在撥打其他國家/地區電話時使用 ITU 國家區號來建立連線。
  ICANN - Internet 名稱與號碼指配組織 (ICANN) 是總部設在美國的一個非營利性組織，負責協調 IP 位址分配、DNS 網域名稱的使用管理、TCP 和 UDP 協定中協定識別碼或連接埠號的使用。ICANN 將制定政策，並對這些分配全面負責。
  IANA - 網際網路編號指派機構 (IANA) 是 ICANN 的一個部門，負責監督和管理 ICANN 中的 IP 位址分配、網域名稱管理和協定識別碼

## Slide 47: 其他標準組織

## Slide 48: 實驗 3.2.3.6
在本實驗中，你需要完成以下目標：
  第 1 部分：研究網路標準組織
  第 2 部分：反映 Internet 和電腦網路體驗

## Slide 49: 練習 3.2.3.7

## Slide 50: 使用分層模型的優點
分層模型形象地說明了各層內協定的工作方式，及其與上下層之間的互動
使用分層模型來說明網路協定及其工作方式有很多優點。使用分層模型的優點：
  有助於協定設計，因為對於在特定層工作的協定而言，它們的工作方式及其與上下層之間的介面都已經確定。
  促進競爭，因為可以同時使用不同廠商的產品。
  避免一個協定層的技術或功能變化影響相鄰的其它層。
  提供了描述網路功能和能力的通用語言。

## Slide 51: 使用分層模型的優點
網路模型有兩種基本類型：
  協定模型 - 該模型與特定的協定套件結構緊密配合。協定套件中分層的一組相關協定通常代表串聯人際網路與資料網路所需的全部功能。TCP/IP 模型描述了 TCP/IP 協定套件中每個協定層實作的功能，因此屬於協定模型。
  參考模型 - 該模型透過描述特定層需要完成什麼但不規定如何完成來保持各類網路協定和服務中的一致性。參考模型的目的並不是作為一種實作規範，也不是為了提供充分的詳細資訊來精確定義網路架構的服務。參考模型的主要用途是幫助人們更清晰地了解涉及的功能和程序。
OSI 模型是最廣為人知的網際網路參考模型。用於資料網路設計、操作規範和故障排除

## Slide 52: 使用分層模型的優點

## Slide 53: OSI 參考模型
OSI 模型最初由 ISO 設計，旨在提供一套開放式系統協定的構建架構。其初衷是希望使用這套協定開發一個獨立於專有系統的國際網路
  由於基於 TCP/IP 協定的 Internet 迅速得到廣泛採用並且延伸速度極快，致使 OSI 協定套件的制定和認可相對滯後
OSI 模型詳細羅列了每一層可以實作的功能和服務。它還描述了各層與其上、下層之間的互動
請注意：我們提及 TCP/IP 模型的各層時只使用其名稱，而提及 OSI 模型的七個層時則通常使用編號而非名稱。例如，實體層稱為 OSI 模型的第 1 層

## Slide 54: OSI 參考模型

## Slide 55: TCP/IP 協定模型
用於網際通訊的 TCP/IP 協定模型建立於二十世紀七十年代，有時稱為 Internet 模型
  標準的定義和 TCP/IP 協定都在公開的論壇中討論並在向公眾開放的 RFC 集中加以定義

## Slide 56: 比較 OSI 模型與 TCP/IP 模型
TCP/IP 模型的網路存取層和應用層被進一步分割，用於說明這些協定層必須實作的詳細功能
  TCP/IP 協定套件在網路存取層並沒有指定透過實體媒體傳輸時使用的協定，而只是描述了從 Internet 層到實體網路協定的傳遞。而 OSI 模型第 1 層和第 2 層則論述了接取媒體所需的步驟以及透過網路發送資料的實體手段
  TCP/IP 應用層包括許多協定，為各種使用者應用程式提供特定功能。OSI 模型第 5 層、第 6 層和第 7 層供應用程式軟體開發人員和廠商參考，用於生產需要在網路上執行的產品
這兩個網路模型之間主要的相似之處在於 OSI 第 3 層和第 4 層
  OSI 第 3 層是網路層，幾乎全部用於描述發生在所有資料網路中的用於定址並在網際網路中路由訊息的程序
  OSI 模型的第 4 層，傳輸層，描述了可以在來源主機和目的主機之間提供有序可靠的資料傳輸的常用服務和功能。這些功能包括確認、錯誤復原和定序。傳輸控制協定 (Transmission Control Protocol, TCP) 和使用者資料報協定 (User Datagram Protocol, UDP) 這兩個 TCP/IP 協定提供了這一層需要的功能

## Slide 57: 比較 OSI 模型與 TCP/IP 模型

## Slide 58: 練習 3.2.4.5

## Slide 59: 練習 3.2.4.5

## Slide 60: Packet Tracer 3.2.4.6

## Slide 61: 實驗 3.2.4.7
在本實驗中，你需要完成以下目標：
  第 1 部分：RFC 編輯
  第 2 部分：發佈 RFC

## Slide 62: 3.3 在網路中傳輸資料

## Slide 63: 傳達訊息
理論上來說，可以將一次通訊的內容作為一大塊連續的高容量位元串流，透過網路從來源發送到目的地
  如果以這種方式傳輸訊息，那就意味著在傳輸此資料期間，同一個網路中的其它裝置都不能發送或接收訊息。這種大型資料流量會導致嚴重的延遲。而且，一旦互連網路基礎架構中有一條鏈路在傳輸期間出現故障，那麼整個訊息都會遺失，必須全部重傳
更好的辦法是先將資料分割為更小、更易於管理的片段，然後再透過網路發送。將資料流量分割為較小的片段稱為分段 (segmentation)
訊息分段主要有兩個優點：
  透過從來源裝置向目的裝置發送一個個小片段，就可以在網路上交替發送許多不同會談。用於在網路上將交替發送的多個不同會談片段組合起來的程序稱為多工傳輸
  分段可以增強網路通訊的可靠性。每個訊息的獨立片段無需經過網路中的同一條路徑從來源裝置傳送到目的裝置。如果有部分訊息未能傳送到目的，則只需重新傳輸遺失的部分

## Slide 64: 傳達訊息

## Slide 65: 傳達訊息

## Slide 66: 傳達訊息
在網路通訊中，每個訊息段也必須經過類似的程序才能確保其到達正確目的裝置並重新組裝成原始訊息的內容

## Slide 67: 協定資料單元 (PDU)
在透過網路媒體傳輸應用程式資料的程序中，隨著資料沿通訊協定堆疊向下傳遞，每層的各種協定都要向其增加資訊。此程序通常稱為封裝 (encapsulation)
一段資料在任意協定層的表示形式稱為協定資料單元 (Protocol Data Unit, PDU)
在封裝程序中，後續的每一層都根據使用的協定封裝其從上一層接收的 PDU。在該程序的每個階段，PDU 都以不同的名稱來反映其新的功能
  資料 (Data) - 一般術語，泛指應用層使用的 PDU
  資料段 (Segment) - 傳輸層 PDU
  封包 (Packet) - 網路層 PDU
  訊框 (Frame) - 資料鏈結層 PDU
  位元 (Bit) - 透過媒體實際傳輸資料時使用的實體層 PDU

## Slide 68: 協定資料單元 (PDU)

## Slide 69: 封裝
資料封裝是在傳輸前將額外的協定標頭資訊增加到資料中的程序
以 網頁伺服器為例
  應用層協定 HTTP 向傳輸層傳送格式化為 HTML 格式的網頁資料，進而開始了整個程序
  應用程式資料在傳輸層被分割為多個 TCP 資料段。每個 TCP 資料段都增加了一個標籤，稱為標頭，其包含的資訊用於指定目的電腦上執行的那個程序應接收訊息。它還包含供目的程序將資料重組成其原始格式的資訊
  傳輸層將網頁的 HTML 資料封裝到資料段內，然後將其發送到執行 IP 協定的 Internet 層。在這裡，整個 TCP 資料段被封裝到增加了另一個標籤（稱為 IP 標頭）的 IP 封包內。IP 標頭包含來源主機和目的主機的 IP 位址以及將封包傳送到其對應的目的程序所需的資訊
  隨後，會將 IP 封包發送到網路存取層。在這裡將封包封裝到訊框標頭和訊框標尾中。每個訊框標頭都包含來源實體位址和目的實體位址。實體位址用於唯一標識本地網路中的裝置。標尾則包含錯誤檢查資訊
  最後，伺服器網路介面卡 (NIC) 將位元編碼到媒體中

## Slide 70: 封裝

## Slide 71: 解封裝
接收主機處的程序與之相反，稱為“解封裝 (de-encapsulation)”

## Slide 72: 練習 3.3.1.5

## Slide 73: 網路位址和資料鏈結位址
網路層和資料鏈結層負責將來自來源裝置或發送者的資料傳輸到目的裝置或接收者
  兩層中的協定都包含來源位址和目的位址，但它們的位址具有不同的用途
網路層（或第 3 層）邏輯位址包含將 IP 封包從來源裝置傳輸到目的裝置所需的資訊
  第 3 層 IP 位址包括兩部分，網路前置碼和主機部分。路由器使用網路前置碼將封包轉送到正確的網路。路徑中的最後一台路由器利用主機部分將封包傳送到目的裝置
IP 封包包含兩個 IP 位址：
  來源 IP 位址 - 發送裝置的 IP 位址。
  目的 IP 位址 - 接收裝置的 IP 位址。路由器使用目的 IP 位址將封包轉送到目的地。

## Slide 74: 網路位址和資料鏈結位址
資料鏈結位址的作用是將資料鏈結訊框從一個網路介面傳輸到同一網路中的另一個網路介面
  在 IP 封包可以透過有線或無線網路發送之前，必須將其封裝成資料鏈結訊框，以便透過實體媒體（實際網路）傳輸。乙太網路 LAN 和無線 LAN 是兩種網路的範例，它們的實體媒體不同，並且使用自己的資料鏈結協定類型
IP 封包將封裝成資料鏈結訊框傳送到目的網路。增加來源資料鏈結位址和目的資料鏈結位址
  來源資料鏈結位址 - 發送封包的裝置的實體位址。也就是 IP 封包的初始來源所在的網卡
  目的資料鏈結位址 - 下一跳路由器網路介面或目的裝置網路介面的實體位址

## Slide 75: 與同一網路中的裝置通訊
當 IP 封包的發送者和接收者處於同一網路中時，資料鏈結訊框將直接發送到接收裝置
  在乙太網路中，資料鏈結位址稱為乙太網路 MAC 位址。MAC 位址是實體嵌入到乙太網路網卡上的 48 位元位址。MAC 位址也稱為實體位址或固化位址 (Burned-In Address, BIA)

## Slide 76: MAC 位址和 IP 位址
要將資料發送到同一 LAN 上的其他主機，來源主機必須同時知道目的主機的實體位址和邏輯位址
  大多數網路應用程式根據目的裝置的邏輯 IP 位址來識別通訊主機的位置
  需要使用資料鏈結 MAC 位址將乙太網路訊框中封裝的 IP 封包透過網路傳輸到目的地
發送主機使用位址解析協定 (Address Resolution Protocol, ARP) 來發現同一本地網路中任何主機的 MAC 位址
  發送主機將 ARP 請求訊息發送到整個 LAN 中
  ARP 請求是一個廣播訊息，ARP 請求包含目的裝置的 IP 位址
  LAN 中的每台裝置都會檢查 ARP 請求，以確定該請求是否包含自己的 IP 位址
  只有含有 ARP 請求中的 IP 位址的裝置才會以一個 ARP 回覆作出回應。ARP 回覆包括與 ARP 請求中的 IP 位址相關的 MAC 位址

## Slide 77: MAC 位址和 IP 位址

## Slide 78: 預設閘道
主機發送訊息到遠端網路上的目的裝置時所用的方法，與主機在同一本地網路上發送訊息的方法不同
  當一台主機需要發送訊息到同一網路上的另一台主機時，它會 直接轉送該訊息。主機使用 ARP 來發現目的主機的 MAC 位址。它在封包標頭中包含目的 IP 位址，並將封包封裝到含有目的 MAC 位址的訊框中，然後轉送
  當主機需要將訊息發送到遠端網路時，它必須使用路由器，也稱為預設閘道 (default gateway)。預設閘道是發送主機所在網路中的路由器介面的 IP 位址
必須在本地網路的每台主機上設定預設閘道位址。如果沒有在主機 TCP/IP 設定中設定預設閘道，或者指定了錯誤的預設閘道，便無法將訊息發送到遠端網路上的主機

## Slide 79: 預設閘道

## Slide 80: 與遠端網路中的裝置通訊
當 IP 封包的發送者和接收者位於不同網路時，乙太網路資料鏈結訊框不能直接發送到目的主機，因為在發送者的網路中無法直接到達該主機。必須將乙太網路訊框發送到稱為路由器或預設閘道的另一裝置
每個裝置透過其 TCP/IP 設定中設定的預設閘道位址獲取路由器的 IP 位址
預設閘道位址是在本地網路與來源裝置連線之路由器介面的位址。本地網路上的所有裝置都使用預設閘道位址發送訊息到路由器
當主機知道預設閘道的 IP 位址之後，便可以使用 ARP 確定該預設閘道的 MAC 位址。然後將預設閘道的 MAC 位址放入訊框中

## Slide 81: 與遠端網路中的裝置通訊

## Slide 82: Packet Tracer 3.3.3.3

## Slide 83: 實驗 3.3.3.4
在本實驗中，你需要完成以下目標：
  第 1 部分：下載並安裝 Wireshark
  第 2 部分：在 Wireshark 中擷取和分析本地 ICMP 資料
  第 3 部分：在 Wireshark 中擷取和分析遠端 ICMP 資料

## Slide 84: 3.4 摘要

## Slide 85: 確保執行正常！

## Slide 86: 摘要